Инструкция по укладке инженерного паркета  HOCO®  woodlink с замковой системой 5G

НАЧИНАЙТЕ УКЛАДКУ ВАШЕГО ПОЛА HOCO С ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ.

Независимо от выбора способа укладки – на клей или свободной – правильная подготовка является основой квалифицированно установленного пола из твердого дерева! HOCO не подходит для укладки в помещениях с высокой влажностью. Для правильной укладки пола рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту.

Рекомендуемый черный пол

Цементная и гипсовая (ангидридная) стяжка, асфальтовая мастика, V100 ДСП.

Требования к черному полу.

Черный пол должен быть плоским, сухим, чистым и прочным (для установки на клей).

Плоскостность лучше всего замерять рихтовальной линейкой или измерительной лентой. Неровности должны быть устранены до укладки пола (max3 мм на 1000 мм длины)

Влажность черного пола определяется и инструментом для определения содержания влаги (СМ) и записывается.

Остаточная влажность для цементной стяжки: макс. 2,0 СМ%

Для полов с обогревом : макс. 1,8 СМ%

Остаточная влажность для гипсовой стяжки: макс. 0,5 СМ%

Для полов с обогревом : макс. 0,3 СМ%

Увеличьте время сушки при более высоких значениях влажностью.

Прочность (для укладки на клей) черного пола определяется с помощью решетчатого скребка или металлическим гвоздем. Черный пол считается прочным, если края царапины остаются острыми. Недостаточно прочный пол подходит только для свободной укладки пола.

Убедитесь в чистоте черного пола, проверив отсутствие красок масла или краски, трещин и т.п. Для укладки на клей трещины нужно заполнить эпоксидной смолой и остатки краски, штукатурки и строительного раствора соскоблить. Жирные и масляные пятна зачистить песком. Планки укладывайте, ориентируя длинную сторону в направлении основного источника света. В длинных и узких помещениях (напр. холл) планки всегда нужно класть по длине. Если ширина комнаты превышает 8 м, при свободной укладке следует предусмотреть дополнительный зазор на расширение.

Подготовка к укладке

Пожалуйста, познакомьтесь с нашими рекомендациями по установке для наилучшего результата.

• Перед укладкой внимательно прочитайте инструкцию

• Распаковывайте HOCO планки только непосредственно перед укладкой! Учтите, что температура воздуха при укладке должна быть не ниже 18 ºС и относительная влажность не выше 65%

• Черный пол должен быть сухим, выровненным и чистым

• Чтобы защитить ваш ценный деревянный пол от сырости мы рекомендуем покрыть черный пол для свободной укладки не подверженной старению 0,2 мм полиэтиленовой пленкой. Листы пленки должны перекрываться на 20 см и подниматься вдоль краев.

• В новых зданиях перед укладкой окна нужно держать приоткрытыми в течение нескольких недель. Регулярно обогревайте и проветривайте помещения в межсезонье и зимой.

• Все работы с использованием воды или влаги (покраска, оклейка обоями, штукатурные и плиточные работы и т.п.) должны быть завершены до укладки пола

• Уплотните террасные двери для предотвращения проникновения влажного наружного воздуха.

• Не складывайте упаковки HOCO на свежую стяжку! Используйте поддоны или подкладывайте бруски!

• Храните упаковки, подложку и клей там, где будет проходить укладка. Температура в помещении должна быть не ниже 18 ºС.

• Проверьте планки на наличие дефектов до установки.

Претензии к полу после укладки не принимаются.

Инструкции по укладке. Многослойный паркет для укладки без клея.

Инструменты

Киянка (брусок для поколачивания), клин, распорка (рейка), молоток, ограничитель, карандаш, пила, измерительная лента и угольник.

| Инструкции по укладке 1. Положите звукоизолирующий коврик (например, пенополиуретан) на черный пол с соединенными встык краями. Это сделает пол упругим и бесшумным при ходьбе по нему. Эти полы из твердого дерева укладываются свободным методом – планки соединяются без клея. 2. Начинайте укладку в левом углу комнаты шпунтованным краем к стене. Точный зазор для расширения между стеной и полом можно определить позже, когда будут уложены первые три ряда. 3. Подведите следующую планку под углом к первой и поверните вниз Убедитесь, что планки выровнены. Продолжайте таким образом укладку всего первого ряда 4. – за исключением последней планки в первом ряду, которая должна быть обрезана по размеру и вставлена с учетом зазора на расширение (примерно 15 мм). Начните второй ряд планок с обрезанного края первого ряда. Вставьте край следующей планки под углом и втолкните ее в уже установленную планку. Концевые соединения должны быть смещены, по меньшей мере, на 50 см. 5. Подведите планку под углом к уложенному ряду и медленно поверните вниз. Не применяйте силу. 6. Передвиньте клин (толщина =4,0 см), установленный под край предыдущей уложенной доски, в левый конец планки, которую вы собираетесь укладывать. 7. Установите новую планку под углом к краю уложенной перед этим планки и поверните вниз. Опуская планку не изгибайте ее. 8. Аккуратно постукайте планку по длинному концу киянкой (бруском), пока щель не закроется. Не используйте молоток. |
| --- |
| 9. Медленно надавливайте вниз на планку, аккуратно постукивая бруском по длинному концу, если необходимо. Уберите клин и продолжайте таким образом устанавливать следующие планки. 10. Когда первые три ряда будут уложены, можно будет определить зазор для расширения между паркетом и стеной. Положите ограничитель между стеной и полом. 11. Первый ряд планок иногда надо подгонять под неровности стены. Прочертите на планке контур стены и обрежьте ее на требуемую ширину, учитывая зазор на расширение. Затем разберите первый ряд планок. Для этого поднимите планку с длинного конца и одновременно мягко ударьте по соединению. Обрежьте планки на нужную ширину. 12. положите обрезанные планки обратно, начиная слева направо. Подведите паз под шпунт второго ряда планок. Убедитесь, что следующая планка подходит к торцевому пазу левой планки. Соедините щели вдоль коротких концов планок постукивая по бруску. Не повредите края. Вставьте другие планки ряда как описано выше. Положите ограничитель между полом и стеной. 13. Просверлите в планках для укладки отверстия для труб отопления. Отверстия должны быть не менее, чем на 20 мм больше, чем диаметр трубы. Распилите планки, как показано на рисунке. После установки планок, приклейте отпиленную часть на место и установите втулку для трубы. 14. Если требуется врезать дверной косяк, используйте кусок планки для измерения 15. Последний ряд планок обрезается по размеру, учитывая зазор для расширения, и соединяется с предыдущим рядом. Теперь можно установить плинтусы и закончить дверные проемы и пороги, используя лепные украшения и сопрягающие планки. 16. Планки можно укладывать в обоих направлениях, если необходимо, и легко убрать, что делает их укладку простой в труднодоступных местах. Если вы не можете повернуть планку, например, под дверным косяком или радиатором, вы можете сделать следующее: удалите край с замком (16а), нанесите белый клей и, плавно скользя в горизонтальной плоскости, поставьте планку на место (16b). Заключительный совет: Если длинные стороны можно соединять, только поворачивая планку вниз, то короткие стороны можно соединить, постукивая бруском по плоско положенным планкам. Это может быть необходимо, например, около дверей и в других труднодоступных местах. Установка на подогреваемый черный пол Паркет также можно укладывать на подогреваемый черный пол. Полы из твердого дерева имеют подходящие значения термического сопротивления, не слишком высокие и не слишком низкие. Деревянные полы также дают ощущения тепла, даже если обогрев пола отключен. Наборные деревянные полы гораздо больше склонны к выпучиванию и усыханию, чем цельные. Такие порода, как бук и клен очень быстро реагируют на нежелательные климатические условия что может привести к появлению щелей между планками. Мы рекомендуем использовать породы с низкими характеристиками усушки и набухания, такие как дуб, для укладки на обогреваемый пол. Температура в помещении должна быть 18-24°С в любое время. Влажность должна быть ок.50%. Следует также учитывать обработку поверхности пола. Не закрывающее поры покрытие, такие как масла и воски, быстрее реагируют на изменения климатических условий в помещении, чем экологические лаковые покрытия. Температура на поверхности пола не должна превышать 27°С. Уборка и уход за полом Пожалуйста, обратитесь к своему продавцу пола за инструкциями и средствами для уборки и ухода за полами. |  |